Общие требования к макетам на шелкографию:

- Граница готового изделия (обрезной формат) должна быть представлена в виде рамки точного размера без дробных значений,  либо форматом страницы и такой же рамкой.

- Шрифты должны быть переведены в кривые.

- Макеты принимаются в формате CorelDraw до версии Х3 (CDR, CMX),  Adobe Illustrator  до версии 8 (AI, EPS). В иных случаях заказчик несет ответственность за некорректную конвертацию файлов в формат CorelDraw (исчезновение элементов, изменение свойств объектов, неправильное отображение размеров, изменение цветов и другие случаи).

- Растровые изображения принимаются в формате TIFF. Полноцветные изображения в формате CMYK до разрешения 300dpi, монохромные изображения в формате «черно-белый» или «серый» BITMAP. Качество напечатанного изображения напрямую зависит от качества предоставленного изображения, в случае неясности результата необходимо проконсультироваться, либо изготовить пробный образец. Не принимаются в печать изображения в формате JPG, PNG, BMP, GIF, PSD и др. Не принимаются в цветовой модели RGB, Duotone, Indexed Color, Lab Color и др.  Не принимаются многослойные изображения, если в этом нет необходимости.

- Вылеты элементов выходящих за края готового формата должны быть 2мм. Если фон готового изделия цветной и соответствует  цвету материала (не печать) вылеты делать не надо (цветной фон материала изделия должен быть готового размера).

- Цвета Pantone должны соответствовать цветам элементов макета,  палитра Pantone должна соответствовать Pantone Color Formula (Solid) Guide (префикс “C” или “CVC”).

- Не допускается использование многослойных макетов, скрытых и заблокированных элементов.

- Не допускается использование прикрепленных внешних файлов (Linked), если не требуется их отдельное редактирование.

- Не допускается применение в макете специальных эффектов (PowerClip (ПауэрКлип, контейнер), Lens (Линза), Clone (Клонирование), Color Mask, Drop Shadow  и другие).

- В связи с погрешностью при резке продукции, не желательно располагать элементы  и рамки близко к краю. Желательное расстояние от края 3мм, если оно меньше, даже незначительное отклонение при резке в доли миллиметра визуально очень заметно.

- Серые градации черного цвета (% черного), процент от цвета Pantone может считаться как печать отдельного цвета, либо печать растра от основного цвета. При значительной разнице в результате между напечатанным растром и макетом в электронном виде, необходимо дополнительно уточнять, каким способом необходимо выполнить задание.

- Не допускается использование черного цвета как составной CMYK 100.100.100.100.

- Тиснение, конгрев, уф-лак, термоподъем, вырубка, плоттерная резка должны быть явно обозначены, при необходимости указаны отдельным макетом.

- По возможности, для повышения качества печати и предсказуемости результата, используйте треппинг (последовательное наложение цветов друг на друга).

Отдельные требования:

- При необходимости печати  УФ-лака необходимо учитывать, что он наноситься последним, поскольку поверх УФ-лака краска не закрепляется.

- При печати по темным материалам светлыми или яркими красками необходимо учитывать необходимость печати белой подложки, но в ряде случаев это невозможно, поэтому возможна неточная передача требуемых цветов.

- Минимальная толщина линий элементов 0,1мм, прямых линий 0,2мм, при печати вывороткой необходимо добавлять обводку.

- При печати на готовых изделиях (папки, конверты, пластиковые карты и прочее) необходимо делать отступ от края минимум 0,5мм.

- Поле печати на полиэтиленовых пакетах - от верха минимум 10см, от низа 5см, по бокам от края 1см.

- При печати на полиэтиленовых пакетах добиться точного совмещения цветов крайне затруднительно, допустимое отклонение до 1мм.

- При печати полноцвета по темному текстилю необходимо предоставлять отдельно макет белой подложки с учетом треппинга.

- Минимальная толщина линий элементов при тампопечати 0,05мм, прямых линий 0,1мм.

- При создании макета для сферической сувенирной продукции (ручки, брелки, шары) необходимо учитывать невозможность печати по всей площади изделия.

- Минимальная толщина линии для изготовления клише для тиснения 0,2мм.

- Минимальная толщина линии для изготовления качественного конгрева 0,5мм.

- При создании макета вырубной бумажной папки запрашивайте необходимый штамп.

- Категорически не допускается использование обводок в макете для плоттерной резки.